## Slide 1: DC-ML aplicado a predição de variáveis de manufatura
TP555 – Inteligência Artificial e Machine Learning
João Pedro Magalhães de Paula Paiva – 857

## Slide 2: O ARTIGO

## Slide 3: OBJETIVOS INICIAIS
Entender como o aprendizado de máquinas pode ser utilizado em aplicações de automação industrial.
Utilizar algoritmos de ML em aplicações de controle de manufatura.
Entender os principais desafios na implementação de ML em automação.

## Slide 4: SISTEMA (Steel Plate Rolling Mill)
Fonte: https://www.viktormacha.com/nejnovejsi/mmk-im-ilyicha-heavy-plate-rolling-mill-2042.html
Variáveis de Processo:
  Espessura dos lingotes (plate thickness);
  Velocidade de rolagem (rolling speed);
  Abertura de rolagem(roll gap);
  Força de rolagem (roll force);
  Temperatura;

## Slide 5: PROBLEMAS
Condições de manufatura adversas podem influenciar nas medições.
Utilização de sensores demasiadamente caros.
Técnicas de controle clássicas (PID) e modernas (Fuzzy) não são eficientes.

## Slide 6: ALGORITMO (Data Cluster Machine Learning)
No aprendizado supervisionado existem dados de processo (X) e rótulos (Y);
Os dados de processo podem ser separados em vários clusters;
Se essa separação for possível, pode ser concluído que existem diversas “forças” promovendo essa separação;
Separar os dados de acordo com os clusters e verificar qual o melhor regressor (ou classificador) pode ser melhor do que verificar uma solução única para todo o conjunto de dados.

## Slide 7: ALGORITMO (Treinamento)

## Slide 8: ALGORITMO (Predição)

## Slide 9: SOLUÇÃO IMPLEMENTADA
Algoritmos de Clusterização:
  Gaussian Mixture;
  Birch;
  Mini-Batch K-Means;
Algoritmos de Regressão:
  Random Forest Regression;
  Gradient Boosting Regression;
  Gaussian Process Regression;
  Conditional Linear Gaussian;
Métrica de desempenho:
  Coeficiente de Determinação

## Slide 10: CONJUNTO DE DADOS
Variáveis de entrada | Variável de Predição
Módulo do Moinho | Força de Rolagem
Temperatura do Material | 
Redução de Espessura | 
Redução de Largura | 
Dureza do Material | 
Abertura de Rolagem | 
Espessura Planejada Após Rolagem | 
Variáveis de entrada | Variável de Predição
Módulo do Moinho | Espessura do Lingote
Temperatura do Material | 
Redução de Espessura | 
Redução de Largura | 
Velocidade de Rolagem | 
Força de Rolagem | 
Abertura de Rolagem | 
Ajuste Abertura dos Roletes | 

## Slide 11: RESULTADOS (FORÇA DE ROLAGEM)

## Slide 12: RESULTADOS (ESPESSURA DO LINGOTE)

## Slide 13: SIMULAÇÃO DO CÓDIGO (GIT HUB AUTORES)
Os autores não disponibilizaram o conjunto de dados;
Reorganizei o código em um notebook do Jupyter;
Simulei com um conjunto que os autores disponibilizaram;
  Algoritmos Clusterização:
    Birch
    Gaussian Mixture
    Mini Batch K-Means
  Algoritmos Regressão:
    Random Forest Regressor
    Gaussian Process Regressor

## Slide 14: SIMULAÇÃO DO CÓDIGO (GIT HUB PARTICULAR)
Dados de Y para teste: [662 e 669.3]
Dados de Y resultante da predição: [661 e 696.3]
Score: 0.9856248517727629

## Slide 15: CONCLUSÕES DO AUTOR NO TRABALHO
Em manufatura, utilizar múltiplos modelos de ML pode ser uma melhor solução do que utilizar um modelo único, devido aos diversos cenários que uma mesma aplicação pode estar.
Entender a influência que cada variável de processo tem sobre outra é importantíssimo para escolher os melhores modelos de ML.
Encontrar cenários onde dados podem ser coletados com uma precisão aceitável é fundamental para o treinamento de um bom modelo de ML.

## Slide 16: CONCLUSÕES PESSOAIS COM O PROJETO E DISCIPLINA
Entender como a inteligência artificial e os modelos de aprendizados de máquina podem auxiliar no controle industrial é importantíssimo para o engenheiro de controle e automação.
Os sistemas fabris, com a inserção de tecnologias de informação (conceito de indústria 4.0), podem ser cada vez mais manipulados, controlados e entendidos.
A fusão da automação, computação e telecomunicações é o motor propulsor da evolução tecnológica da indústria.
Eu tenho que cursar “Introdução as Telecomunicações” e desenvolver minhas habilidades em Python HAHA’.

## Slide 17: OBRIGADO