## Slide 1: TP555 - Inteligência Artificial e Machine Learning: Redes Neurais Artificiais (Parte I)
Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
Notes: Agora vamos falar sobre um tópico que parece, inicialmente, não ser relacionado: o cérebro. Entretanto, como veremos à seguir, as idéias que discutimos até agora são úteis na construção de modelos matemáticos da atividade do cérebro. E como veremos, essas ideias que já discutimos, nos ajudaram a entender o funcionamento das redes neurais artificiais.
Redes neurais artificiais são um das formas mais populares e efetivas para implementação de sistemas de aprendizado e merecem por sí só uma disciplina em separado.

## Slide 2: Redes Neurais Artificiais
Redes neurais artificiais (RNAs) são modelos computacionais inspirados pelo funcionamento do cérebro dos animais.
Elas são capazes de realizar aprendizado de máquina bem como o reconhecimento de padrões.
RNAs são geralmente apresentadas como sistemas de neurônios interconectados, que podem computar valores de saída, simulando o comportamento de redes neurais biológicas.
Esta primeira parte da aula foca nos elementos básicos de uma rede neural, os neurônios.

## Slide 3: Algumas aplicações famosas
RNAs são versáteis, poderosas e escalonáveis, tornando-as ideais para realizar tarefas grandes e altamente complexas de aprendizado de máquina, como por exemplo classificar bilhões de imagens (por exemplo, Google Images), serviços de reconhecimento de fala (por exemplo, o Siri da Apple, Alexa da Amazon e Google Assistant da Google), recomendar os melhores vídeos a centenas de milhões de usuários todos os dias (por exemplo, YouTube) ou aprender a vencer o campeão mundial de Go examinando milhões de jogos anteriores e depois jogando contra si mesmo (AlphaGo do DeepMind).
Notes: RNAs são versáteis, poderosas e escalonáveis, tornando-as ideais para realizar tarefas grandes e altamente complexas de Machine Learning, como classificar bilhões de imagens (por exemplo, Google Images), ativar serviços de reconhecimento de fala (por exemplo, o Siri da Apple), recomendar os melhores vídeos assistir a centenas de milhões de usuários todos os dias (por exemplo, YouTube) ou aprender a vencer o campeão mundial no jogo Go examinando milhões de jogos anteriores e depois jogando contra si mesmo (AlphaGo do DeepMind).

## Slide 4: Um pouco de contexto
A descoberta da célula em 1665 por Robert Hooke foi importantíssima para que houvesse uma melhor compreensão da estrutura dos seres vivos.
Podemos considerar a célula como sendo o “átomo da vida”.
As células eucariontes possuem três partes principais: membrana, núcleo e citoplasma. A membrana “delimita a célula”, i.e., ela isola seu interior do meio externo. Já o núcleo abriga o material genético e, no citoplasma, estão componentes como as organelas.
Neurônios são células também, mas são células que possuem mecanismos elétricos e/ou químicos característicos. A figura ao lado mostra o diagrama de um neurônio.

## Slide 5: Um pouco de contexto
Em termos simples, mas lembrando de que há exceções, nós podemos afirmar que:
  O neurônio recebe estímulos elétricos, basicamente a partir dos dendritos.
  Esses estímulos são integrados.
  A integração dos estímulos pode levar à geração ou não de uma resposta elétrica enviada pelo axônio.
Do ponto de vista do nosso curso, o neurônio será um sistema com várias entradas e uma saída.
Nós podemos simplificar o funcionamento do neurônio como:
  Os neurônios recebem estímulos elétricos.
  Esses estímulos são integrados.
  Se a atividade (i.e., integração dos estímulos) exceder certo limiar, o neurônio gera um pulso (ou potencial de ação).
O potencial de ação é mostrado na figura ao lado.
Um neurônio se conecta com 10 a 100000 outros neurônios através das sinapses.
Sinais são passados de neurônio para neurônio através de reações eletro-químicas.

## Slide 6: O Modelo de McCulloch e Pitts
A figura ao lado mostra o modelo matemático do neurônio criado por McCulloch e Pitts em 1943.
A grosso modo, o neurônio é ativado (ou disparado) quando uma combinação linear de suas entradas excede um limiar de ativação.
Ou seja, um neurônio nada mais é do que um classificador linear que vimos anteriormente.
As premissas do modelo do neurônio de McCulloch e Pitts (M-P) são:
  Os valores das entradas, , ou também chamadas de sinapses, são sempre valores booleanos, i.e., ‘0’, ou ‘1’.
  As entradas são simplesmente somadas.
  A atividade do neurônio é um processo do tipo “tudo ou nada”, ou seja, um processo binário. Portanto, a função de ativação do neurônio é uma função degrau com ponto de disparo dependente do limiar de ativação, .
  Um certo número de sinapses deve ser excitado num determinado período para que o neurônio “dispare”.
onde é o limiar de ativação.
função de ativação
Notes: O final do século XIX e o início do século XX foram períodos fundamentais para o estabelecimento da visão atual do sistema nervoso. Quando Warren McCulloch e Walter Pitts apresentaram o primeiro modelo “computacional” de neurônio em 1943, já haviam sido identificados vários elementos considerados centrais até hoje.
O modelo de McCulloch e Pitts parece “simples” quando comparado à alguns modelos empregados hoje em dia, mas sua importância foi enorme. A partir desse modelo, foi possível estabelecer uma conexão entre o funcionamento de um neurônio e a lógica proposicional. A partir daí, a relação com a computação digital foi natural.
Artigo seminal de McCulloch e Pitts: “A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity,” W. McCulloch and W. Pitts (1943)

## Slide 7: Exemplos com o neurônio de McCulloch e Pitts
OR |  |  | 
x1 | x2 | y | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 2
OR |  |  | 
x1 | x2 | y | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 2
Qual seria o valor do limiar de ativação, ?
Analisando-se , vemos que o disparo deve ocorrer quando , portanto, .
=1
AND |  |  | 
x1 | x2 | y | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 2
AND |  |  | 
x1 | x2 | y | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 2
Qual seria o valor do limiar de ativação, ?
Analisando-se , vemos que o disparo deve ocorrer quando , portanto, .
=2
função de ativação
função de ativação
Qual seria o valor do limiar de ativação, ?
Analisando-se , vemos que para o disparo occorer, o valor de x1 deve ser negado, e assim, ele ocorre quando , portanto, .
NOT |  | 
x1 | y | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
NOT |  | 
x1 | y | 
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
=1
função de ativação
1
1
Entrada inibitória (NOT)
Notes: Entradas inibitórias são entradas que tem seus valores ‘negados’.

## Slide 8: Perceptron
Em 1958, Frank Rosenblatt, propôs o modelo clássico do perceptron.
Em 1969, o modelo de Rosenblatt foi refinado e cuidadosamente analisado por Minsky e Papert. O modelo criado por eles é chamado de perceptron. O modelo proposto por eles é mostrado na figura ao lado.
O modelo perceptron, é um modelo computacional mais geral que o modelo do neurônio de M-P.
Esse novo modelo supera algumas das limitações do modelo de M-P, introduzindo o conceito de pesos sinápticos (uma medida de importância dos atributos) para as entradas (ou sinapses) e um método para aprender esses pesos. Além disso, as entradas não são mais limitadas a valores booleanos, como no caso do modelo de M-P, suportando entradas reais, o que torna este modelo mais útil e generalizado.
Assim como no modelo de M-P, a função de ativação utilizada pelo perceptron também é a função degrau com a diferença que aqui ela não mais depende do limiar de ativação .
Perceba que o limiar de ativação agora faz parte das entradas e é chamado de bias.
função de ativação
Notes: Nós podemos dizer que o perceptron é uma rede neural com um único neurônio.
O Perceptron é um modelo computacional mais geral que o neurônio de Mcculloch Pitts.
A principal diferença entre o neurônio de Mcculloch Pitts e o Perceptron é uma introdução de pesos sinápticos para entradas e um método para aprender os valores desses pesos.
Relembrando como o modelo de M-P é ativado (i.e., disparado):
Reescrevendo
Passando para o lado esquerdo da desigualdade, tem-se
Se considerarmos e , etão podemos reescrever a equação acima como
Desta forma, o limiar de ativação é absorvido pelo somatório e podemos usar a função de ativação centrada em zero, pois agora, ajusta-se o limiar de ativação indiretamente, através da atualização do peso , que é normalmente chamado de bias.
A partir da equação acima, deve ficar claro que mesmo um Perceptron separa o espaço de entrada em duas metades. Todas as entradas que produzem 1 ficam em um lado e todas as entradas que produzem 0 ficam em outro lado.
Nós podemos dizer que o perceptron é uma rede neural com um único neurônio.
O Perceptron é um modelo computacional mais geral que o neurônio de Mcculloch Pitts.
A principal diferença entre o neurônio de Mcculloch Pitts e o Perceptron é uma introdução de pesos sinápticos para entradas e um método para aprender os valores desses pesos.
Relembrando como o modelo de M-P é ativado (i.e., disparado):
𝑦=𝑓(𝑔(𝒙))=1, se 𝑔(𝒙)≥ 𝜃
Reescrevendo 𝑔(𝒙)=∑_(𝑖=1)^𝑁▒𝑥_𝑖
𝑦=𝑓(𝑔(𝒙))=1, se 𝑔(𝒙)=∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖𝑤_𝑖 𝑥〗_𝑖 ≥ 𝜃
Passando 𝜃 para o lado esquerdo da desigualdade, tem-se
𝑦=𝑓(𝑔(𝒙))=1, se 𝑔(𝒙)=∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖〖𝑤_𝑖 𝑥〗_𝑖−𝜃" " 〗≥0
Se considerarmos 𝑥_0=1 e 𝑤_0=−𝜃, etão podemos reescrever a equação acima como
𝑦=𝑓(𝑔(𝒙))=1, se 𝑔(𝒙)=∑_(𝑖=0)^𝑁▒〖𝑤_𝑖 𝑥_𝑖 " " 〗≥0
Desta forma, o limiar de ativação é absorvido pelo somatório e podemos usar a função de ativação centrada em zero, pois agora, ajusta-se o limiar de ativação indiretamente, através da atualização do peso 𝑤_0, que é normalmente chamado de bias.
A partir da equação acima, deve ficar claro que mesmo um Perceptron separa o espaço de entrada em duas metades. Todas as entradas que produzem 1 ficam em um lado e todas as entradas que produzem 0 ficam em outro lado.

## Slide 9: Perceptron
A ideia é que a ativação do perceptron (causada pelos estímulos de entrada) seja uma combinação linear entre os estímulos e os pesos sinápticos. Se essa ativação exceder certo limiar de ativação, ocorrerá o disparo. Isso pode ser expresso por meio de uma função de ativação do tipo degrau.
Note que a função de ativação está centrada “em torno de zero” e o limiar de ativação (ou disparo) é controlado, indiretamente, pelo valor do peso do bias, .
O tipo de resposta do perceptron dá origem a um classificador para problemas com duas classes. As classes são separadas por uma fronteira de decisão para o qual a equação abaixo é verdadeira.
.
No espaço dos atributos , essa é a equação de um hiperplano.
Portanto, um perceptron só é capaz de classificar dados que sejam linearmente separáveis (ou seja, separáveis por um hiperplano).
O perceptron convergirá apenas se o conjunto de dados for linearmente separável. A figura ao lado ilustra isso para um caso bidimensional.
Observe que, ao contrário dos classificadores de regressão logística, os perceptrons não produzem como saída uma probabilidade de classe, em vez disso, eles apenas fazem previsões com base em um limiar rígido, i.e., 0 ou 1. Essa é uma das razões para se preferir a regressão logística ao invés do perceptron.
Notes: Existem várias outras funções de ativação: https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

## Slide 10: Regra de aprendizado do perceptron
Como discutimos anteriormente, a função degrau tem derivada igual a 0 em todos os pontos, exceto em torno de 0, onde ela é indefinida. Portanto, nós não podemos utilizar o gradiente descentende para treinar o perceptron.
Existe, porém, uma regra simples de atualização dos pesos que converge para uma solução, ou seja, um separador linear que classifica os dados perfeitamente, dado que eles sejam linearmente separáveis.
Portanto, caso os dados sejam linearmente separáveis, a regra de aprendizado do perceptron tem convergência garantida num número finito de iterações. Nessa regra, para cada exemplo do conjunto de treinamento, obtém-se, primeiramente, a saída do perceptron para os pesos sinápticos atuais:
.
Em seguida, calcula-se o erro entre a saída do perceptron e o rótulo do exemplo:
.
Caso o erro não seja nulo, a equação de adaptação dos pesos sinápticos é definida da seguinte forma:
,
onde é a taxa (ou passo) de aprendizagem.
Após a apresentação de todos os exemplos de treinamento (ou seja, uma época), deve haver um embaralhamento dos exemplos e uma nova etapa de treinamento (i.e., uma época). No caso ótimo, quando a separação linear ocorrer, não haverá mais erros, e as regras de atualização calculadas não mais modificarão os pesos sinápticos.
OBS.: A regra de aprendizado do perceptron é, geralmente, aplicada a um exemplo de entrada por vez. Os exemplos são escolhidos aleatóriamente, assim como o que é feito com o gradiente descendente estocástico.
Notes: Perceba que a equação de adaptação dos pesos sinápticos é idêntica à equação de atualização que encontramos para regressores lineares.
Como ambos, o rótulo d e o valor de saída do perceptron y, assumes apenas 2 valores, 0 ou 1, existem apenas 3 possibilidades para a equação de atualização dos pesos:
  Se a saída for correta, i.e., d=y, então os pesos não são atualizados.
  Se d = 1 mas y=0, então o valor do peso é aumentado caso a entrada correspondente, xi, seja positiva e diminuído caso xi seja negativo. Isso faz sentido pois nós queremos que o valor de aumente tal que y se torne 1.
  Se d = 0 mas y=1, então o valor do peso é diminuido caso a entrada correspondente, xi, seja positiva e aumentado caso xi seja negativo. Isso faz sentido pois nós queremos que o valor de diminua tal que y se torne 0.
Perceba que a equação de adaptação dos pesos sinápticos é idêntica à equação de atualização que encontramos para regressores lineares.
Como ambos, o rótulo d e o valor de saída do perceptron y, assumes apenas 2 valores, 0 ou 1, existem apenas 3 possibilidades para a equação de atualização dos pesos:
  Se a saída for correta, i.e., d=y, então os pesos não são atualizados.
  Se d = 1 mas y=0, então o valor do peso é aumentado caso a entrada correspondente, xi, seja positiva e diminuído caso xi seja negativo. Isso faz sentido pois nós queremos que o valor de 𝒘^𝑇 𝒙 aumente tal que y se torne 1.
  Se d = 0 mas y=1, então o valor do peso é diminuido caso a entrada correspondente, xi, seja positiva e aumentado caso xi seja negativo. Isso faz sentido pois nós queremos que o valor de 𝒘^𝑇 𝒙 diminua tal que y se torne 0.

## Slide 11: Exemplo: Perceptron com SciKit-Learn
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Perceptron
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# Define the number of examples.
N = 1000
# Create dataset.
x1 = np.random.randint(0,2,N)
x2 = np.random.randint(0,2,N)
y = x1 & x2
x1 = x1 + 0.1*np.random.randn(N,)
x2 = x2 + 0.1*np.random.randn(N,)
x0 = np.ones((N,))
X = np.c_[x0,x1,x2]
# Instantiate and train perceptron.
per = Perceptron(random_state=42)
per.fit(X, y)
# Predict.
y_pred = per.predict(X)
# Calculate MSE.
error = mean_squared_error(y_pred, y)
Exemplo de classificação de dados ruidosos linearmente separáveis.
A base de dados é gerada à partir da função de uma porta lógica AND.
Como podemos ver, o perceptron classifica perfeitamente o conjunto de dados ruidosos.
Importa classe Perceptron.
Adiciona ruído aos atributos de entrada
Gera os rótulos à partir dos dados originais. Função lógica AND.
Cria vetor de 1s para o peso de bias.
Instancia e treina o Perceptron.
Realiza a predição.
Calcula erro quadrático médio.
Notes: Como você pode ter percebido, o algoritmo de aprendizado do Perceptron se parece muito com o do gradiente descendente estocástico. De fato, a classe Perceptron da biblioteca Scikit-Learn é equivalente a usar um SGDClassifier com os seguintes hiperparâmetros: loss = "perceptron", learning_rate = "constant", eta0 = 1 (a taxa de aprendizado) e penalty = None (sem regularização).

## Slide 12
Obrigado!